Комплексное энергетическое обследование предприятий ЖКХ и образовательной сферы

Сергеева С.А., Малая Э.М., СГТУ, г. Саратов

Материалы Четвертой Российской научно-технической конференции “Энергосбережение в городском хозяйстве, энергетике, промышленности”, Ульяновск, 24-25 апреля 2003 г.

Эффективная программа энергоэкономической оптимизации должна быть нацелена на уменьшение использования первичного топлива и улучшение качества существующих процессов производства тепла. Основываясь на проведенном анализе работы предприятий ЖКХ и бюджетной сферы, можно сделать вывод, что в большинстве случаев тепловая энергия может быть произведена и использована более рационально. Это значит, что можно обеспечить достаточный (или улучшенный) уровень энергоснабжения при общем снижении потребления энергии. Энергоэкономическая оптимизация работы предприятий ЖКХ и бюджетной сферы имеет большие перспективы для внедрения. Однако требуется тщательная детальная разработка мероприятий по данной сфере (табл.1).

При условии выбора стратегии энергосбережения первая стадия работы заключается в проведении энергоаудита для проведения сбора и анализа информации об участках, на которых работа может быть улучшена.

Условно источники потерь энергии в жилищно-коммунальном комплексе можно разделить на три группы:

-потери на теплоисточнике: в процессах производства теплоносителя, связанные, в основном, с неутилизируемыми выбросами (отходящие газы, технологический пар, горячая вода, конденсат, загрязненная вода);

- потери в системах энергообеспечения жилого фонда (электропотребление, теплопотребление, водопользование);

-потери, связанные с моральным старением технологий и оборудования. Это относится как к процессу производства, так и потребления тепла.

Анализ ситуации показывает, что возможности экономии энергоресурсов по каждой группе потерь соизмеримы, однако эффективность инвестиций в энергосберегающие мероприятия различна.

Устранение потерь в системах энергопотребления, как правило, возможно силами самого потребителя и требует минимальных затрат. Мероприятия носят в основном организационно-технический характер.

Устранение потерь первой группы требует более серьезных затрат, сроки окупаемости инвестиций составляют 1-2 года. Наиболее капиталоемкая - третья группа. Сроки окупаемости инвестиций колеблются от 1,5-2 лет до 4-5 лет.

В жилищно-коммунальной сфере особое внимание уделяется источникам тепла, воды, газа и электроэнергии, структуре энергопотребления, динамике изменения основных показателей энергопотребления, установленным тарифам, перспективе развития и многому другому. Объективно выполненный анализ статистических данных о производстве и расходе энергоносителей наряду с фактическими замерами позволяет получить достоверную характеристику энергопотребления на предприятиях ЖКХ и дать оценку эффективности энергопотребления (табл. 2а, 26).

Проведение энергоаудита по методикам, разработанным нами [1] и реализованным в энергетических паспортах ряда объектов ЖКХ и образовательных учреждениях (табл. 2а, 26, 3), позволило получить необходимые показатели в реальных условиях эксплуатации с помощью инструментального обследования на примере образовательных учреждений г. Саратова (табл. 3, рис. 1).

В основу оценки эффективности теплоиспользования и действующей схемы оплаты потребляемой тепловой энергии положено сравнение договорных и расчетно-нормативных тепловых нагрузок. Расчетно-нормативные показатели оценивались по укрупненным характеристикам зданий объектов ЖКХ и зданий образовательных учреждений [2,3,4].

Список литературы

- Атоян В.Р., Малая Э.М., Мордовии С.А., Колесников Е.В., Варламов В.В., Тригорлый СВ. Типовая методика комплексных энергетических обследований объектов образовательных учреждений. Саратов: СГТУ. 2002.

- СНиП II 04.05-91.

- СНиП II 04.07-86*.

- Типовые проекты образовательных учреждений.

Кафедра "Теплогазоснабжение и вентиляция" Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ), www.tgv.ulstu.ru